Программный документ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Благовещенский поссовет Благовещенского района Алтайского края на период 2017-2030, разработана в соответствии с основными направлениями развития муниципального образования Благовещенский поссовет, предусмотренными генеральным планом МО Благовещенский поссовет, утвержденные Благовещенским поселковым Советом депутатов от 06.12.2013 г. №59 (далее – генеральный план), Правилами землепользования и застройки МО Благовещенский поссовет,  утвержденные Благовещенским поселковым Советом депутатов от 17.03.2017 №14 (далее-ППЗ).

Паспорт программы

| Наименование Программы | «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Благовещенский поссовет Благовещенского района Алтайского края на 2017-2030 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановлением Правительства Российской Федерации № 1440 от 25.12.2015г. «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». Правила землепользования и застройки муниципального образования Благовещенский поссовет Благовещенского района Алтайского края Генеральный план муниципального образования Благовещенский поссовет Благовещенского района Алтайского края. |
| Разработчик Программы | Администрация Благовещенского поссовета |
| Исполнитель Программы | Администрация Благовещенского поссовета |
| Местонахождение | Алтайский край, Благовещенский район, р.п. Благовещенка, ул. Ленина 89 |
| Цели Программы | - Создание условий для развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Благовещенский поссовет Благовещенского района Алтайского края с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества. |
| Задачи Программы | - повышение качества и точности определения потребности в приведении улично-дорожной сети р.п. Благовещенка в соответствие с ГОСТами; - приведение улично-дорожной сети р.п. Благовещенка в соответствие с ГОСТами. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017-2030 года 1 этап (5 лет) с 2017 до 2021 года; 2 этап (9 лет) с 2022 до 2030 года |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства местного бюджета; - средства краевого бюджета; - средства федерального бюджета. Средства местного бюджета на 2017-2030 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации; - приобретение материалов и ремонт дорог; - мероприятия по организации дорожного движения; - ремонт и содержание автомобильных дорог. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие поселения; - современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети посёлка |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; - тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий; - количество километров построенных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения; - количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - Администрация муниципального образования Благовещенский поссовет Благовещенского района Алтайского края |

# РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ

# 1.  Характеристика  существующего состояния транспортной  инфраструктуры

Транспортная сеть городского поселения является важным звеном экономического развития всех отраслей народного хозяйства, транспортного сообщения между поселениями включая автобусное сообщение, а также передвижение граждан на личном транспорте, т. е. обеспечение доступности и качества транспортных услуг населению.

Высокий уровень автомобилизации, способствуя развитию экономики и обеспечению мобильности населения, имеет ряд негативных факторов. Недостаток финансирования, отсутствие ремонта и капитального ремонта улично-дорожной сети, отсутствие тротуаров, либо их ненадлежащее состояние негативно сказывается на безопасности участников дорожного движения.

Покрытие автомобильных дорог и улиц выполнено из разных видов материалов в том числе асфальт и грунтовые. Имеется износ дорожной сети и искусственных сооружений на отдельных участках, что в свою очередь угрожает безопасности дорожного движения, движению транспортных средств, что может повлечь нарушение жизнедеятельности населения и функционированию различных служб, в том числе экстренных.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования  местного значения по состоянию на 01 января 2017г. составляет 89,3 км. Протяженность дорог с асфальтовым покрытием составляет 23,2 км., с грунтовым – 66,1 км.

В зимний период необходимо производить очистку дорожных покрытий от снега, производить россыпь противогололёдных материалов.

В летний период проводятся ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия, обочин, и другие работы с целью обеспечения дорожной  безопасности, однако этих средств не достаточно для приведения в соответствии с ГОСТами всей улично-дорожной сети (таблица 1).

Таблица 1

|  | ремонт автомобильных дорог | Содержание автомобильных дорог |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ямочный ремонт | Грейдирование, | Россыпь противогололедными материалами | Очистка от снега |
|  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | Тонн | тыс. руб. |
| 2017 год | 800,0 | 600,0 | 20,8 | 50,0 | 1358,7 |
| 2018 год | 710,0 | 600,0 | 24,96 | 60,0 | 1405,0 |
| 2019 год | 655,0 | 600,0 | 29,12 | 70,0 | 1420,0 |
| 2020 год | 620,0 | 600,0 | 31,2 | 75,0 | 1432,0 |
| 2021 год | 590,0 | 600,0 | 33,28 | 80,0 | 1455,0 |
| Итого по разделам: | 3375,0 | 3000,0 | 139,36 | 335,0 | 7070,7 |
| Итого: | 13585,06 |

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования Благовещенский поссовет Благовещенского района Алтайского края. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития  Благовещенского поссовета, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- состояние транспортной инфраструктуры.

# 1.1. Демографическое развитие муниципального образования Благовещенский поссовет  Благовещенского района Алтайского края

Муниципальное образование Благовещенский поссовет занимает центральную и северо-западную часть Благовещенского района. На севере и северо-западе его территория граничит со Славгородским и Суетским районами, на северо-востоке с МО Шимолинский сельсовет, на востоке с МО Николаевский сельсовет, на юге с Суворовским, Нижне-Кучукским, Яготинским сельсоветами, Степноозерским поссоветом на юго-западе имеет границу с Табунским районом (рис.1).

Рис.1. Географическое положение МО Благовещенский поссовет

МО Благовещенский поссовет образован на базе рабочего поселка Благовещенка и в настоящих границах существует с 1907 года. Благовещенский поссовет является крупнейшим среди муниципальных образований Благовещенского района, площадь его территории – 79652,7 га, что составляет 21,5% от площади района.

В состав поссовета входят два населенных пункта: р.п.Благовещенка (административный центр) и село Сухой Ракит. Благовещенка основана переселенцами-старообрядцами из Воронежской и Московской губерний в 1907 году на берегу небольшого озера. Населенный пункт расположен в центральной части района, в 360 км от краевого центра г.Барнаула, с которым связан железной дорогой. Село Сухой Ракит находится в 13 км к северо-востоку от Благовещенки, основано в 1912 г.

Жилой фонд составляет 5 тыс. 505  жилых домов,  из  них:                                           56 многоквартирных;

467 -2-х, 3-х, 4-х  квартирных;

4 тыс. 982  усадебных.

Численность населения муниципального образования – 11 608 человек,   в том числе с. Сухой Ракит. Трудоспособное население составляет 6347.

Таблица 2

Сведения о площади и численности постоянного населения МО Благовещенский поссовет (по состоянию на 01.01.2017г.)

| Перечень сельских населенных пунктов | Количество домовладений | Численность проживающего населения, чел |
| --- | --- | --- |
| р.п. Благовещенка | 5505 | 11548 |
| С. Сухой Ракит | 38 | 60 |

1.2.   Состояние транспортной инфраструктуры муниципального образования Благовещенский поссовет

Транспортная инфраструктура поселения является составляющей инфраструктуры Благовещенского поссовета Благовещенского района  Алтайского края.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для поселения. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, населенные пункты поселения, обеспечивают жизнедеятельность поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются  автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть  внутрипоселковых автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек  и  затрат  времени  на перевозки.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО Благовещенский поссовет Благовещенского района  Алтайского края представлен в Таблице 3

Таблица 3

Перечень  дорог МО Благовещенский поссовет

| Наименование улиц | Длина (км) | Асфальт (км) | Ширина покрытия дороги (м) | Площадь покрытия (м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Благовещенка |  |
| Ул. 50 лет СССР | 2,0 | - | 5 | 10000 |
| Ул. Партизанская | 2,0 | - | 6 | 12000 |
| Ул. Колядо | 1,8 | - | 5 | 9000 |
| Ул. Первомайская | 1,9 | - | 7 | 13300 |
| Ул. Космонавтов | 1,7 | 0,1 | 6 | 10200 |
| Ул. Победы | 1,8 | - | 6 | 10800 |
| Ул. Комсомольская | 1,8 | - | 7 | 12600 |
| Ул. Крупской | 1,0 | 0,1 | 5 | 5000 |
| Ул. Ленина | 1,7 | 1,5 | 7 | 11900 |
| Ул. В. Колесниковой | 1,2 | 0,1 | 6 | 7200 |
| Ул. Дорожная | 0,5 | - | 5 | 2500 |
| Ул. Дегтярева | 2,3 | - | 6 | 13800 |
| Ул. Гоголя | 2,1 | - | 5 | 10500 |
| Ул. Урицкого | 1,9 | 0,2 | 6 | 11400 |
| Ул. 50 лет Алтая | 0,4 | 0,1 | 5 | 2000 |
| Ул. Линейная | 0,3 | - | 5 | 1500 |
| Ул. Юбилейная | 0,4 | - | 5 | 2000 |
| Ул. 8 Марта | 0,3 | - | 5 | 1500 |
| Ул. Дружбы народов | 0,75 | - | 5 | 3750 |
| Ул. Нефтебазовская | 0,5 | 0,2 | 5 | 2500 |
| Пер. Мелиоративный | 1,2 | - | 6 | 7200 |
| Пер. Брагина | 1,4 | 0,7 | 6 | 8400 |
| Пер. Кучукский | 1,5 | - | 6 | 9000 |
| Пер. Школьный | 2,3 | 1,5 | 7 | 16100 |
| Пер. Целинный | 2,7 | 0,6 | 6 | 16200 |
| Пер. Тракторный | 3,1 | - | 5 | 15500 |
| Пер. Колхозный | 3,0 | - | 5 | 15000 |
| Ул. Советская | 1,2 | 0,4 | 6 | 7200 |
| Ул. Солнечная | 0,2 | - | 4 | 800 |
| Ул. Весенняя | 0,2 | - | 4 | 800 |
| Ул. Н. Энгельса | 0,3 | - | 4 | 1200 |
| Ул. Н. Короленко | 0,4 | - | 5 | 2000 |
| Ул. Н. Восточная | 0,3 | - | 5 | 1500 |
| Ул. Н. Социалистическая | 0,4 | - | 5 | 2000 |
| Ул. Дзержинского | 0,4 | - | 5 | 2000 |
| Ул. Орджоникидзе | 0,9 | 0,1 | 4 | 3600 |
| Ул. Мичурина | 1,0 | 0,3 | 6 | 6000 |
| Ул. Конусенко | 1,0 | - | 4 | 4000 |
| Ул. Л. Толстого | 1,1 | - | 6 | 6600 |
| Ул. Лермонтова | 0,7 | - | 6 | 4200 |
| Ул. Стасюка | 1,2 | - | 4 | 4800 |
| Ул. Свердлова | 1,2 | 0,2 | 6 | 7200 |
| Ул. Плодосовхозная | 1,4 | - | 5 | 7000 |
| Ул. К. Маркса | 0,4 | - | 5 | 2000 |
| Ул. Ю. Смирнова | 1,1 | - | 5 | 5500 |
| Ул. Чкалова | 0,6 | - | 5 | 3000 |
| Ул. Тупикова | 0,3 | - | 4 | 1200 |
| Ул. Есенина | 0,5 | - | 4 | 2000 |
| Ул. Промышленная | 1,0 | - | 7 | 7000 |
| Ул. Кулундинская | 0,3 | - | 4 | 1200 |
| Ул. Ватутина | 0,3 | - | 4 | 1200 |
| Ул. Молодежная | 0,3 | - | 6 | 1800 |
| Ул. Социалистическая | 0,7 | - | 5 | 3500 |
| Ул. Восточная | 0,6 | - | 4 | 2400 |
| Ул. Короленко | 0,8 | - | 6 | 4800 |
| Ул. Шукшина | 0,7 | - | 4 | 2800 |
| Ул. Энгельса | 1,1 | - | 7 | 7700 |
| Ул. Рабочая | 0,5 | - | 4 | 2000 |
| Ул. Новая | 0,7 | - | 4 | 2800 |
| Ул. С. Разина | 0,3 | - | 5 | 1500 |
| Ул. Клубная | 0,7 | - | 4 | 2800 |
| Ул. Пионерская | 0,2 | - | 4 | 800 |
| Ул. Интернациональная | 0,2 | - | 4 | 800 |
| Ул. Калинина | 0,2 | - | 4 | 800 |
| Ул. Алтайская | 0,2 | - | 4 | 800 |
| Ул. С. Лазо | 0,2 | - | 4 | 800 |
| Ул. Привокзальная | 0,5 | - | 6 | 3000 |
| Ул. Маслозаводская | 0,3 | - | 4 | 1200 |
| Ул. 40 лет Октября | 0,5 | - | 6 | 3000 |
| Пер. Кучеровых | 0,2 | - | 5 | 1000 |
| Ул. Чехова | 0,3 | 0,5 | 5 | 1500 |
| Ул. Энергетиков | 0,3 | 0,2 | 5 | 1500 |
| ул. Маяковского | 0,3 | - | 5 | 1500 |
| ул. Луговая | 0,5 | 0,2 | 4 | 2000 |
| с.Сухой Ракит |  |
| ул. Центральная | 3,0 | - | 6 | 18000 |
| ул. Восточная | 1,5 | - | 6 | 9000 |

3. Структура финансирования Программы

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |
| --- | --- |
|  | Всего в тыс. руб. | В том числе по годам |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Бюджет поселения | 2790,1 | 333,1 | 510,0 | 590,6 | 640,8 | 715,6 |
| Районный бюджет | 110087,5 | 15357,8 | 19200,0 | 21710,0 | 23280,0 | 30539,7 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
| Другие источники | 22882,8 | 2921,0 | 3260,8 | 3420,5 | 4780,5 | 8500,0 |
| Всего: | 135760,4 | 18611,5 | 22970,8 | 25821,1 | 28701,3 | 39755,3 |

4. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета поселения и  краевого бюджета. Объемы финансирования Программы уточняются при рассмотрении проекта краевого бюджета на соответствующий финансовый год.

Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составит 135760,4 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета поселения  будут корректироваться ежегодно с учетом  возможностей.

5.Характеристика деятельности в сфере транспорта,

оценка транспортного спроса.

Транспортно-экономические связи МО Благовещенский поссовет осуществляются автомобильным видом транспорта. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. На территории поселения действуют 3 пассажирских автотранспортных маршрута. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты трудовой деятельности

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

5.1. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Транспортная связь осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение, маршрутное такси). Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

5.2. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. С каждым годом отмечается рост транспортных средств и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на территории домовладений. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

5.3. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенного пункта  с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение  по территории поселения организовано в соответствии с расписанием. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

5.4. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

5.5. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортные организации осуществляющих грузовые перевозки на территории поселения не предусмотрены.

5.6. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низко дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

5.7. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

5.8. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения.

## Технико-экономические показатели генерального плана Мо Благовещенский поссовет Благовещенского района Алтайского края

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Первая очередь строительства | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 55,6 | 55,6 |
|  | Р.п. Благовещенка |  |  |  |
| 2. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 50,8 | 55 |
| 3. | протяженность основных улиц и проездов, всего | км | 91,3 | 100,5 |
|  | С. Сухой Ракит |  |  |  |
|  | протяженность основных улиц и проездов, всего | км | 5,6 | 6,0 |

5.9. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план муниципального образования Благовещенский посовет Благовещенского района Алтайского края, утвержден решением Благовещенского поселкового Совета депутатов 06.12.2013 г. №59.

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

6. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

6.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

. Таблица 8

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 79653 | 79653 |
| 1.1 | земли сельскохозяйственного назначения | га | 35298 | 35177,51 |
| 1.2 | земли населенных пунктов | га | 2296 | 2387,9 |
| 1.3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 9278 | 9306,59 |
| 1.4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | га |  |  |
| 1.5 | земли лесного фонда | га | 419 | 419 |
| 1.6 | земли водного фонда | га | 30433 | 30433 |
| 1.7 | земли запаса | га | 1929 | 1929 |
| 2. | Общая площадь земель в границах населенных пунктов (по каждому населенному пункту) |  |  |  |
| 2.1 | рабочий поселок Благовещенка | га | 2195 | 2281,6 |
| 2.2 | п.Сухой Ракит | га | 101 | 106,3 |
| 3. | Р.п. Благовещенка | га | 2195 | 2281,6 |
|  |  | % | 2,76 | 2,86 |
| 3.1. | жилая зона в том числе: | га | 399,4 | 553,65 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 18,2 | 24,27 |
| 3.1.2. | зона жилой застройки средней этажности | га | 19,88 | 33,95 |
|  |  | % | 0,91 | 1,49 |
| 3.1.3. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 379,52 | 519,7 |
|  |  | % | 17,29 | 22,78 |
| 3.2. | общественно-деловая зона в том числе: | га | 48,21 | 88,91 |
|  |  | % |  |  |
| 3.2.1. | зона административно-делового назначения | га | 9,55 | 32,96 |
|  |  | % |  |  |
| 3.2.2. | зона социально-бытового назначения | га | 2,86 | 3,34 |
|  |  | % |  |  |
| 3.2.3. | зона торгового назначения | га | 8,2 | 13,3 |
|  |  | % |  |  |
| 3.2.4. | зона учебно-образовательного назначения | га | 20,45 | 21,73 |
|  |  | % |  |  |
| 3.2.5. | зона культурно-досугового назначения | га | 1,31 | 6,85 |
|  |  | % |  |  |
| 3.2.6. | зона спортивного назначения | га |  | 4,89 |
|  |  | % |  |  |
| 3.2.7 | зона здравоохранения | га | 3,38 | 3,38 |
|  |  | % |  |  |
| 3.2.8. | зона соцобеспечения | га | 2,46 | 2,46 |
|  |  | % |  |  |
| 3.3. | производственная зона | га | 250,2 | 352,51 |
|  |  | % |  |  |
| 3.4. | зона инженерной инфраструктуры | га | 6,93 | 6,93 |
|  |  | % |  |  |
| 3.5. | зона транспортной инфраструктуры в том числе: | га | 160,08 | 201,83 |
|  |  | % |  |  |
| 3.5.1. | зона внешнего транспорта | га | 49,2 | 49,2 |
|  |  | % |  |  |
| 3.5.2. | зона городского (поселкового) транспорта | га | 21,76 | 49,69 |
|  |  | % |  |  |
| 3.5.3. | зона улично-дорожной сети | га | 89,12 | 102,94 |
|  |  | % |  |  |
| 3.6. | рекреационные зоны в том числе: | га | 68,13 | 113,95 |
| 3.6.1. | зона мест общего пользования | га | 68,13 | 113,95 |
|  |  | % |  |  |
| 3.7. | зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | га | 120,13 | 109,21 |
| 3.7.1. | зона сельскохозяйственных угодий | га | 120,13 | 109,21 |
|  |  | % | - |  |
| 3.8. | зона специального назначения в том числе: | га | 8,26 | 15,4 |
| 3.8.1. | зона ритуального назначения | га | 8,04 | 15,4 |
|  |  | % |  |  |
| 3.8.2. | зона складирования и захоронения отходов | га | 0,22 |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.10. | зона акваторий в том числе: | га | 8,73 | 8,73 |
| 3.10.1. | городские (поселковые) акватории | га | 8,73 | 8,73 |
|  |  | % |  |  |
| 3.11. | зона фонда перераспределения городских (сельских) земель в том числе: | га | 1124,93 | 943,29 |
| 3.11.1. | зона резервных территорий | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.11.4. | Иные зоны, в том числе: фонда перераспределения городских (сельских) земель, пригородные зоны и другие | га | 1124,93 | 943,29 |
|  |  | % |  |  |
| 4. | С. Сухой Ракит | га | 101 | 106,3 |
|  |  | % |  |  |
| 4.1. | жилая зона, в том числе: | га | 67,06 | 89,28 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах |  |  |
| 4.1.1. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 67,06 | 89,28 |
| 4.2 | общественно-деловая зона в том числе: | га | 1,96 | 1,96 |
| 4.3 | зона административно-делового назначения | га | 1,96 | 1,96 |
| 4.4 | производственная зона в том числе: | га | 0,94 | 0,94 |
| 4.4.1 | зона коммунально-складского назначения | га | 0,94 | 0,94 |
| 4.5. | зона транспортной инфраструктуры в том числе: | га | 2,96 | 3,15 |
| 4.5.1. | зона улично-дорожной сети | га | 2,96 | 3,15 |
| 4.6. | рекреационные зоны в том числе: | га | 1,85 |  |
| 4.6.1. | зона мест общего пользования | га | 1,85 |  |
| 4.7. | зона фонда перераспределения городских (сельских) земель в том числе: | га | 26,23 | 10,97 |
| 4.7.1 | фонда перераспределения городских (сельских) земель, пригородные зоны и другие | га | 26,23 | 10,97 |

6.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

6.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с другими поселениями осуществляется общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

6.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

6.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории р.п. Благовещенка

| № | Показатели | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 11,58 | 11,7 | 11,78 | 11,86 | 11,91 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 4000 | 4020 | 4050 | 4070 | 4085 |

6.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

6.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

7. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

8. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

9. Предложения по инвестиционным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

10.  Прогноз ожидаемых результатов реализации программы.

Социально-экономическая эффективность мероприятий Программы оценивается по результатам, достигнутым в ходе их реализации, количественные характеристики которых отражены в целевых индикаторах и показателях.

В частности, к концу 2021 года будут достигнуты следующие результаты:

- отремонтировано 119380,0  кв.м. автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- сокращение доли улиц, на которые отсутствуют паспорта, в общем количестве улиц, что позволит более качественно и точно определить потребность в приведении улично-дорожной сети в соответствие с ГОСТами.